СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ

Представитель собрания                                                         Директор

трудового коллектива                                                              Организация

__________/_________________/                                              ______/_________________/

(подпись)     (фамилия, инициалы)                                                 (подпись)   (фамилия, инициалы)                                                                                                          «___»________________200_г.                                                 «___»_______________200_г.

Инструкция

00__     200_ г.

по правилам  применения первичных средств

пожаротушения (огнетушителей)

Введена в действие _________________ 20____ г.

Пересмотрена  _____________________ 20____г.

г. Самара

- Общие положения

Настоящая инструкция составлена с учетом требований ППБ 01-03, приложение №3, НПБ 155-96, НПБ 166-97.

Общие сведения о классификации пожаров.

В зависимости от веществ и материалов, способных к горению, применяется следующая классификация пожаров:

Класс А – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение          которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

Класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

Класс С – пожары газов;

Класс D – пожары металлов и их сплавов;

Класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок.

Краткие сведения о классификации огнетушителей.

По составу огнетушащего вещества, наиболее распространенными  являются:

1. Огнетушители химические пенные (ОХП);

2. Огнетушители  углекислотные (ОУ);

3. Огнетушители порошковые (ОП).

Выбор огнетушителей для защиты помещений осуществляется в зависимости от класса пожара. Если невозможно достоверно определить вероятный класс пожара, то в этом случае помещения обеспечиваются наиболее универсальным типом огнетушителя.

- Выбор огнетушителя в зависимости от класса пожара

1. Пенные огнетушители эффективны при тушении пожаров класса А и В.

Эти огнетушители не должны применяться для тушения пожаров электроустановок, находящихся под напряжением, т.к. можно получить поражение электрическим током. Они также не применяются для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла.

2. Углекислотные огнетушители эффективны при тушении пожаров класса А и Е.

При этом, следует знать, что эти огнетушители не применяются для тушения электропроводок, находящихся под напряжением свыше 10 кВ.

3. Порошковые огнетушители возможно применять для тушения пожаров классов А,В,С,Е.

При этом необходимо знать, что при тушении нагретых элементов оборудования или строительных конструкций, необходимо применять меры по их охлаждению.

Порошковые огнетушители не применяются для тушения электроустановок, находящихся под напряжением свыше 1 кВ.

- Требования техники безопасности

1. При применении огнетушителей типа ОХП не следует допускать попадания огнетушащего вещества на открытые участки кожи и в глаза. Если это произошло, участки кожи следует промыть большим количеством воды.

2. При применении углекислотных огнетушителей категорически запрещается браться за раструб работающего огнетушителя голой рукой для направления струи огнетушащего вещества на очаг пожара.

3. При применении порошковых огнетушителей следует избегать попадания порошка в органы дыхания и в глаза.

В любом случае при возникновении болезненных явлений, возникших при использовании огнетушителей, следует обратиться за медицинской помощью.

Каждый сотрудник должен знать места расположения огнетушителей и уметь применять их.

4.   Общие сведения о порядке приведения в действие огнетушителей

1. Огнетушители типа ОХП.

Каждый огнетушитель должен быть укомплектован металлическим стержнем для прочистки спрыска, который обычно прикреплен к ручке для переноски. Перед приведением огнетушителя в действие необходимо прочистить спрыск стержнем, после чего перевернуть на 1800 рукоятку, расположенную в верхней части корпуса огнетушителя, перевернуть его, встряхнуть и направить струю огнетушащего вещества на огонь.

2. Огнетушители типа ОУ.

Эти огнетушители могут быть снабжены вентилями, либо запорно-пусковым устройством нажимного (пистолетного) типа.

Для приведения в действие огнетушителя необходимо открыть вентиль либо привести в действие запорно-пусковое устройство сжатием рычагов и направить раструб огнетушителя на огонь.

3. Огнетушители типа ОП.

Эти огнетушители снабжены запорно-пусковым рычажным устройством, аналогичным огнетушителям ОУ. Некоторые модели огнетушителей укомплектованы предохранительной чекой, которую необходимо выдернуть перед приведением огнетушителя в действие. После этого необходимо направить шланг с насадкой на огонь.

Инструкция составлена_____________________________

(должность,  Ф.И.О.)

С инструкцией ознакомлены:

____________________________________________________________________________________________

(дата, должность, подпись, Ф.И.О.)